## Slide 1
<number>
Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Katedra bezpečnostného manažmentu
Ochrana osôb a majetku
Notes: <number>
OBRAZOK 2

## Slide 2: Terminológia - Ochrana
ochrana (angl.: Protection) Starostlivosť o odvrátenie nebezpečenstva, škodlivých vplyvov, zjavov: požiarna o., vojenská o., o. životného prostredia, o. proti povodni, o. pred nepriateľom, alebo ako prostriedok (osoba, zariadenie ap.) na chránenie“.
V prípade ochrany majetku ide o proces navodenia stavu bezpečnosti/istoty s využitím ochranných opatrení, ktoré smerujú k prekazeniu akejkoľvek činnosti alebo udalosti, ktorá je v rozpore so záujmami vlastníka tohto majetku.

## Slide 3: Terminológia - Bezpečnosť
Proces ochrany je úzko spojený s bezpečnosťou (angl. Security, Safety).
V spojitosti s ochranou hmotného majetku sa hovorí o fyzickej alebo objektovej bezpečnosti (angl.: Physical Security).
V spojitosti s ochranou nehmotného majetku sa hovorí o informačnej bezpečnosti (angl.: Information Security).

## Slide 4: Systém ochrany majetku
Slovenské, resp. české právne predpisy nie sú jednotné pri pomenovaní systému určeného na ochranu majetku.
„Atómový“ zákon hovorí o systéme fyzickej ochrany.
Zákon o súkromnej bezpečnosti ako aj zákon o bankách používajú pojem zabezpečovací systém.
Zákon o ochrane utajovaných skutočnostiach a jeho vykonávacie vyhlášky hovoria o systéme bezpečnostných opatrení.

## Slide 5: Systém ochrany majetku
Pojem bezpečnostný systém sa v slovenských právnych predpisoch dáva do súvislosti s bezpečnostným systémom štátu.
V slovenskej odbornej literatúre sú najčastejšie zaužívané termíny ako bezpečnostný systém resp. integrovaný bezpečnostný systém alebo systém ochrany objektu.
V anglickej odbornej literatúre sa môžeme stretnúť najčastejšie s dvoma termínmi, ktoré by popisovali systém určený na ochranu majetku. Ide o Physical Protection System a Security System.

## Slide 6: Systém ochrany majetku
Vo svojej podstate je obsah jednotlivých definícií rovnaký.
I keď pojem systém ochrany majetku, nie je v našich podmienkach tak zaužívaný, tak najvernejšie vystihuje anglický preklad pojmu Physical Protection System, ktorý sa začal používať už v 70. rokoch minulého storočia v súvislosti s ochranou atómových zariadení proti úmyselne konajúcim narušiteľom.
Nešlo iba o hrubú silu ale o práve komplex ochranných opatrení.

## Slide 7: Systém ochrany majetku
Systém ochrany majetku v širšom kontexte svojich možných podôb, možno chápať ako:
systém ochrany hmotného a nehmotného majetku, realizovaný použitím mechanicko-technických, softvérových, personálnych a režimových opatrení,
systém ochrany osôb (napr. BOZP, ochrana vládnych a ústavných činiteľov),
systém ochrany informačných systémov (napr. ochrana osobných údajov),
systém technickej (technologickej) bezpečnosti (napr. prevencia závažných priemyselných havárií),
systém protipožiarnej ochrany,
systém ochrany životného prostredia,
systém ochrany utajovaných skutočností,
systém ochrany ďalších bezpečnostných záujmov.

## Slide 8: Systém ochrany majetku
Predmetom nášho bližšieho záujmu je problematika ochrany majetku, pred hrozbami ktorých zdrojom je cieľavedome konajúca fyzická osoba, preto pod pojmom systém ochrany majetku budeme chápať systém realizovaný mechanicko-technickými, personálnymi a režimovými ochrannými opatreniami resp. prvkami.

## Slide 9: Systém ochrany majetku
Ochranné opatrenia a prvky tvoriace ochranný systém možno rozdeliť na:
pasívne prvky ochrany:
  pasívne prvky predmetovej ochrany,
  pasívne prvky plášťovej ochrany,
  pasívne prvky obvodovej ochrany,
aktívne prvky ochrany,
prvky fyzickej ochrany,
režimovo-organizačné opatrenia.

## Slide 10: Systém ochrany majetku
Pasívne prvky ochrany
Majetok
Aktívne prvky ochrany
Režimové a organizačné opatrenia
Účinný bezpečnostný systém
Prvky fyzickej ochrany
Bloková schéma efektívneho bezpečnostného systému
Pasívne prvky ochrany

## Slide 11: Systém ochrany majetku
Pasívne prvky ochrany patriace do skupiny klasickej ochrany, reprezentujú mechanické zábranné prostriedky - MZP :
  stavebné konštrukcie,
  otvorové výplne,
  bezpečnostné úschovné objekty,
  uzamykacie systémy,
  bezpečnostné sklá resp. fólie,
  iné bariéry (napr. retardéry, ploty).

## Slide 12: Systém ochrany majetku
Aktívne prvky ochrany, patriace do skupiny technickej ochrany, reprezentujú poplachové systémy - PS resp. PSN - (angl.: Alarm Systems), medzi ktoré patrí:
  elektrický zabezpečovací systém - EZS, tiesňové hlásiče, zadymovacie zariadenia – (angl.: Intruder Alarm System),
  priemyselná televízia - PTV - (angl.: Close Circuit Television; skr. CCTV),
  systém kontroly a riadenia vstupu - SKV - (angl.: Access Control),
  elektrická požiarna signalizácia - EPS – (angl.: Fire Detector System).

## Slide 13: Systém ochrany majetku
Fyzickú ochranu môžme rozdeliť na vlastnú ochranu a fyzickú ochranu zabezpečovanú bezpečnostnými službami.
Medzi vlastnú ochranu sa radí napríklad osobný strážca (angl.: Bodyguard) alebo systém susedských hliadok (angl.: Neighbourhood watch), alebo. Bezpečnostné služby (angl.: Security Services) sa delia na štátne a súkromné bezpečnostné služby.

## Slide 14: Systém ochrany majetku
Pasívne prvky ochrany slúžia na odstrašenie, spomalenie resp. zastavenie neoprávnenej osoby resp. narušiteľa,
zatiaľ čo aktívne prvky ochrany slúžia na jej následnú detekciu.
V osobitých prípadoch aj aktívne prvky ochrany môžu suplovať úlohu pasívnych prvkov ochrany.
Neoddeliteľnou súčasťou ochranného systému sú prvky fyzickej ochrany, ktoré zabezpečujú včasný zásah a zadržanie neoprávnenej osoby.
Prvky režimovej ochrany zabezpečujú správne a efektívne fungovanie existujúcich ochranných opatrení.

## Slide 15: Právne aspekty ochrany majetku
Vo všeobecnosti povinnosť ochrany majetku deklaruje Ústava, zákon o správe majetku štátu, zákon o majetku vyšších územných celkov, zákon o majetku obcí, Zákonník práce a Občiansky zákonník.
Zo zákona o správe majetku [278/1993] vyplýva, že správca majetku štátu je povinný využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Rovnako aj zákony o majetku VUC a obcí [446/2001], [138/1991 Zb.] kladú vyššiemu územnému celku resp. obci povinnosť svoj majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Zákonník práce ustanovuje zamestnancovi ako jednu z jeho základných povinností hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok [311/2001].

## Slide 16: Právne aspekty ochrany majetku
V prípade pokiaľ je majetok v rukách občana, definuje jeho ochranu Občiansky zákonník.
V Občianskom zákonníku je deklarované, že každý je povinný okrem iného počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku.
Ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy definujú ochranu majetku už v určitých špecifických oblastiach (napr. ochrana utajovaných skutočností, kritická resp. obranná infraštruktúra, finančné inštitúcie).
Ide o oblasti, kde štát má dominantný záujem o zabezpečenie ochrany svojho ale aj súkromného majetku pred napadnutím, zneužitím, poškodením alebo odcudzením inou osobou alebo organizovanou skupinou.

## Slide 17: Právne aspekty ochrany majetku
V prípade pokiaľ štát nedefinuje pomocou právnych predpisov konkrétnu metodiku ochrany majetku, existuje možnosť postupovať napr. podľa poistných podmienok, alebo návrhov projektantov - technická služba na ochranu majetku.
V uvedených prípadoch kde štát nedefinuje spôsob ochrany majetku pred úmyselnými hrozbami, môžeme hovoriť o tzv. súkromnej bezpečnosti (angl.: Private Security).

## Slide 18: Právne aspekty ochrany majetku
Medzi právne predpisy, ktoré riešia oblasť súkromnej bezpečnosti môžeme zaradiť aj technickú normu STN/ČSN P CEN/TS 14383-1 až 4, ktorá sa zaoberá činiteľmi ovplyvňujúcimi bezpečnosť objektov na bývanie, t.j. rodinných a bytových domov.
Úroveň ochrany objektu je rozdelená do piatich úrovní.
Úroveň zabezpečenia je definovaná na základe kvalitatívnej analýzy rizík, ktorá hodnotí dva základné činitele:
  úroveň potencionalného rizika,
  úroveň potencinálnej chránenej hodnoty.

## Slide 19: Právne aspekty ochrany majetku
Úroveň zabezpečenia objektu |  |  |  | 
Úroveň potenciálneho rizika | 3 | 3 | 4 | 5
 | 2 | 2 | 3 | 4
 | 1 | 1 | 2 | 3
 |  | 1 | 2 | 3
 | Úroveň potenciálnej chránenej hodnoty |  |  | 

## Slide 20: Právne aspekty ochrany majetku
Úroveň zabezpečenia | Úroveň rizika | Navrhované preventívne opatrenia[1]
1 | Veľmi nízka | Jednoduché mechanické zabezpečenie
2 | Nízka | Prídavné mechanické zabezpečenie
3 | Stredná | Prídavné mechanické zabezpečenie a minimálne elektronické zabezpečenie
4 | Vysoká | Rozsiahle mechanické zabezpečenie a stredné elektronické zabezpečenie
5 | Veľmi vysoká | Rozsiahle mechanické zabezpečenie a vysoké elektronické zabezpečenie
[1] Podrobnejšie rozpracované v STN P CEN/TS 14383-3 tabuľka 2 Odporúčaná trieda odolností pasívnych a aktívnych prvkov ochrany k stanoveje úrovni zabezpečenia

## Slide 21: Ochrana majetku z pohľadu utajovaných skutočností
Skutočnosť, že najväčšia pozornosť v prípade ochrany „štátneho“ majetku je venovaná ochrane utajovaných skutočností, potvrdzuje aj fakt, že táto problematika sa dotýka približne 16% organizácii.
Od svojich prvopočiatkov prešla ochrana utajovaných skutočností z pohľadu objektovej a fyzickej bezpečnosti niekoľkými vývojovými zmenami.

## Slide 22: Ochrana majetku z pohľadu utajovaných skutočností
Hlavný rozdiel medzi pilotnou vyhláškou je v tom, že tvorcovia prvého právneho predpisu pristupovali k zabezpečeniu utajovaných skutočností direktívnym spôsobom, čo spôsobovalo niektorým subjektom problém pri naplnení litery zákona, či už z realizačného alebo finančného hľadiska.
Pre jednotlivé chránené záujmy (kategórie „PT“, „T“, „D“ a „V“), boli definované konkrétne ochranné opatrenia, ktoré nebolo možné vynechať alebo nahradiť inými.

## Slide 23: Ochrana majetku z pohľadu utajovaných skutočností
Napríklad pre utajovanú skutočnosť kategórie „D“ boli definované nasledovné ochranné opatrenia:
  hranica chráneného priestoru, ktorá nie je súčasne hranicou objektu, musí byť pevnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami,
  okná, dvere a uzávery musia byť bezpečnostnej triedy 2 podľa STN P ENV 1627 (certifikovaný MZP pre stupeň utajenia „D“),
  uzamykací systém určený na uzamknutie chráneného priestoru bezpečnostnej triedy 2 podľa STN P ENV 1627 (certifikovaný MZP pre stupeň utajenia „D“),
  bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy 0 alebo vyššej vybavený zámkom typu A podľa STN 1143-1 (certifikovaný MZP pre stupeň utajenia „D“).

## Slide 24: Ochrana majetku z pohľadu utajovaných skutočností
Už v ďalších predpisoch bol tento prístup zmenený a na ohodnotenie úrovne ochrany US sa začal používať bodovací systém, ktorý umožňoval výber z viacerých variantov zabezpečenia.
Čo umožňuje vytvárať variabilný systém ochranných opatrení podľa miestnych podmienok.
Na ohodnotenie úrovne fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti sa používa bodovací systém, ktorý umožňuje voliť v závislosti od konkrétnych podmienok takú kombináciu bezpečnostných opatrení, ktorá najlepšie vyhovuje daným podmienkam.
Filozofia takéhoto variantného spôsobu fyzickej ochrany je postavená na tom, aby subjekt nazbieral potrebný počet bodov podľa svojich miestnych podmienok.

## Slide 25: Ochrana majetku z pohľadu utajovaných skutočností
Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „D“ | Miera rizika |  | 
 | Malá | Stredná | Veľká
Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 7 | 9 | 10
Povinné: (S4) + (S5) | 3 | 4 | 4
Nepovinné: (S6 + S7 a zvýšenie opatrení S1 až S5) | 3 | 3 | 4
Celkový výsledok | 13 | 16 | 18

## Slide 26: Ochrana majetku z pohľadu utajovaných skutočností

## Slide 27: Ochrana majetku z pohľadu finančných inštitúcií
Kombinovanú metódu direktívneho a variantného spôsobu zabezpečenia ochrany majetku využívajú finančné inštitúcie (napr. bankové subjekty).
Národná banka Slovenska (NBS) vydala opatrenie v ktorom sa zaoberá analýzou rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk.
Táto analýza rizík zahŕňa v súvislosti s obchodným miestom stavebno-technické vyhotovenie objektu, pasívne a aktívne bezpečnostné prvky vnútorného/vonkajšieho prostredia, fyzickú ochranu a organizačno-režimové opatrenia pre zamestnancov, klientov a iné osoby.

## Slide 28: Ochrana majetku z pohľadu finančných inštitúcií
Direktívna časť spôsobu ochrany majetku bánk vyplýva priamo zo zákona, ktorý ukladá bankám zabezpečiť obchodné miesto zabezpečovacím systémom a poplachovým systémom a napojiť ich na stredisko registrovania poplachov.
Variantnosť spôsobu zabezpečenia ochrany majetku banky a klientov spočíva v tom, že zákon ukladá prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré vyplynú z potrieb analýzy rizík.

## Slide 29: Ochrana majetku z pohľadu finančných inštitúcií
V prípade pokiaľ celková úroveň rizika je menšia ako vopred stanovená prahová hodnota uvedená v metodickom usmernení, banka musí prijať iba direktívne stanovené ochranné opatrenia uvedené v zákone.
Avšak v prípade ak celková úroveň rizika je väčšia, banka musí prijať ďalšie ochranné opatrenia, ktoré priamo znížia úroveň rizika (napr. optimalizovanie peňažnej hotovosti podľa prevádzkových potrieb obchodného miesta, používanie bezpečnostných kaziet, prepravných kontajnerov a iných technických prostriedkov určených na ochranu peňažnej hotovosti, existencia prostriedkov na znehodnocovanie peňažnej hotovosti, atď.)

## Slide 30: Ochrana majetku z pohľadu finančných inštitúcií
Charakteristika jednotlivých faktorov bezpečnosti |  |  |  | Úroveň rizika
Poloha obchodného miesta | samostatný objekt |  |  | Vysoké
 | spoločný objekt |  | oddelený vchod a východ od spoločného objektu | Stredné
 |  |  | spoločný vchod a východ so spoločným objektom | Nízke
charakteristické prvky lokality | mesto nad 50.000 obyvateľov |  |  | Vysoké
 | mesto nad 10.000 obyvateľov |  |  | Stredné
 | obec do 10.000 obyvateľov |  |  | Nízke
 | vysoký výskyt osôb | napr. exponovaná obytná a nákupná zóna, nákupné centrum, centrum mesta, blízkosť miest s vysokou koncentráciou ľudí |  | Vysoké
 | stredný výskyt osôb | napr. bežná obytná a nákupná zóna |  | Stredné
 | nízky výskyt osôb | napr. na okraji obce |  | Nízke
 | zaznamenané lúpežné prepadnutia bánk alebo iných objektov | v posledných 2 rokoch viac ako 1 v bankách alebo viac ako 5 v inom objekte v mieste sídla pobočky |  | Vysoké
 |  | v posledných 2 rokoch 1 v bankách alebo viac ako 4 v inom objekte v mieste sídla pobočky |  | Stredné
 |  | v posledných dvoch rokoch žiadne v bankách alebo menej ako 3 v inom objekte v mieste sídla pobočky |  | Nízke

## Slide 31: Ochrana majetku z pohľadu poisťovacích spoločností
Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje bezpečnostné požiadavky na ochranu súkromného ale aj štátneho majetku sú podmienky poisťovacích spoločností (poisťovní).
Každá poisťovňa má spracované vlastné požiadavky pre jednotlivé druhy ochranných opatrení s ohľadom na hodnotu chráneného záujmu.
Sú stanovené nevyhnutné požiadavky, ktoré musí subjekt splniť, aby poisťovňa pristúpila k poistnej zmluve.
Na rozdiel od českých poisťovní, slovenské poisťovne uvádzajú iba druh nevyhnutných opatrení (napr. bezpečnostné dvere, elektrický zabezpečovací systém s prepojením na stredisko registrovania poplachov), ale už neuvádzajú stupeň ochrany pre jednotlivé ochranné opatrenia.

## Slide 32: Ochrana majetku z pohľadu poisťovacích spoločností
Limit plnenia poisťovne | Všeobecné požiadavky poisťovní na území SR | 
 | Objekt musí byť uzamknutý | 
do 200 000 Sk |  | 
od 200 000 Sk do 500 000 Sk | Všetky vstupy musia byť zabezpečené pevnými dverami v zárubniach zabezpečenými proti roztiahnutiu, bezpečnostným uzamykacím systémom, ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia, otvory chránené sklom musia byť zabezpečené bezpečnostnou fóliou alebo z vnútra osadenou zvarovanou sieťou pripevnenou do rámu okna. | 
od 500 000 Sk | Všetky vstupy musia byť zabezpečené pevnými dverami v zárubniach zabezpečenými proti roztiahnutiu, bezpečnostným uzamykacím systémom, ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia, otvory chránené sklom musia byť zabezpečené bezpečnostnou fóliou alebo z vnútra osadenou zvarovanou sieťou pripevnenou do rámu okna. Objekt musí byť zabezpečený elektrickým zabezpečovacím systémom | 

## Slide 33: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Nie všetky subjekty si môžu dovoliť zabezpečiť svoj majetok iba na základe požiadaviek poisťovacích spoločností.
Ide o subjekty, ktoré na základe svojej činnosti významné zasahujú do chodu štátu resp. ovplyvňujú životy veľkého počtu ľudí – objekty tzv. kritickej resp. obrannej infraštruktúry (angl.: Critical Infrastructure, Defensive Infrastructure)
Do kritickej infraštruktúry patria subjekty, ktorých činnosti zasahujú do oblasti zabezpečenia základných tovarov a služieb so sektormi napr. energetiky, dopravy, zásobovania palív a surovinami, zdravotníckych služieb, finančných služieb, komunikačných služieb atď.

## Slide 34: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Európska komisia schválila „Zelenú knihu o Programe na ochranu kritickej infraštruktúry“ (Green paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection – Brussels, 17. 11. 2005).
Dokument uvádza možné spôsoby zdokonalenia prevencie, ochrany, pripravenosti a odozvy v rámci ochrany kritickej infraštruktúry v podmienkach EU.

## Slide 35: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
V jednej z vyhlášok atómového zákona je stanovené, že subjekt musí zabezpečiť vhodnou kombináciou dostatočne účinnej elektronickej zabezpečovacej signalizácie a mechanických zábranných prostriedkov detekciu narušiteľov a spomalenie ich postupu, a tak umožniť zásahovej jednotke zastaviť postup narušiteľa ešte pred jeho manipuláciou s predmetom ochrany.
Tu je zaujímavá a dôležitá podmienka – ešte pred jeho manipuláciou s predmetom ochrany
Tento spôsob ochrany môžeme nazvať variabilným spôsobom ochrany majetku, t.j. je potrebné použiť toľko pasívnych a aktívnych prvkov ochrany, aby narušiteľ bol zadržaný zásahovou jednotku ešte pred samotnou manipuláciu s predmetom ochrany.

## Slide 36: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Pre variabilné spôsoby zabezpečenia ochrany majetku boli vytvorené softvérové nástroje, ktoré využívajú kvalitatívno-kvantitatívne metódy, hodnotiace existujúci alebo navrhovaný systém ochrany majetku, vychádzajúc pritom z určitých merateľných hodnôt, ako:
  pravdepodobnosť detekcie narušiteľa v určitom čase a na určitom mieste PDi (angl.: Probability of Detection),
  čas reakcie zásahovej jednotky (angl.: RFT - Response Force Time),
  prielomová odolnosť systému (angl. DT - Delay Time; Time Remaining),
  pravdepodobnosť včasnej a správnej reakcie zásahovej jednotky PC (angl. Probability of Correct and Timely Guard Communication).

## Slide 37: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Na základe týchto údajov býva najčastejšie odhadnutá pravdepodobnosť eliminovania narušiteľa PI (angl.: Probability of Interruption).
V spojených štátoch do roku 2004 bolo vypracovaných 76 štúdií, metodík, softvérov alebo reportov, ktoré sa zaoberajú problematikou útokov na subjekty, ktoré prichádzajú do styku s nukleárnym materiálom.
Väčšina týchto štúdií bola určená na rozvoj alebo implementáciu počítačových modelov alebo rozhodovacích stromov, s využitím hlavne stochastických matematických metód (napr. Monte Carlo).

## Slide 38: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Ako základné metódy na posudzovanie účinnosti systému ochrany majetku sa využívajú EASI model (The Estimate of Adversary Sequence Interruption) a ASD diagram (Adversary Sequence Diagram),
Tie sú integrované v zložitejších metodikách, ako sú (softvérové) nástroje SAVI (Systematic Analysis of Vulnerability to Intrusion) a ASSESS (Analytic System and Software for Evaluation of Safeguards and Security).

## Slide 39: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Uvedené nástroje pochádzajú z dielne amerických laboratórií Sandia National Laboratories [www.sandia.gov], spoločnosti Sandia Corporation.
Tieto laboratória sa zaoberajú výskumom v oblasti nukleárnych zbraní, vojenských technológii, energetiky a kritickej infraštruktúry a v oblasti národnej bezpečnosti a obrany.

## Slide 40: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
EASI Model je stochastická metóda, využívajúca stredné hodnoty a smerodajné odchýlky vyššie uvedených časov (DT, RFT), kde vo vzájomnom vzťahu s pravdepodobnosťou detekcie, udáva odhad pravdepodobnosti eliminovania narušiteľa PI.
Jeho nevýhodou je tá skutočnosť, že je schopný odhadnúť pravdepodobnosť eliminovania narušiteľa iba na jednej ceste narušenia (angl.: AP - Adversory Path)
Za nevýhodu tejto metódy možno považovať tú skutočnosť, že analyzuje iba jednu vybratú cestu.

## Slide 41: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Metóda ASD predstavuje metódu pre grafické znázornenie možných ciest útoku v stráženom priestore.
Účinnosť ochranného systému je určená pomocou kritickej cesty.
K analýze tejto cesty je možné práve využiť už spomínanú metódu EASI.
Celý proces narušenia býva zaznačený do tzv. sekvenčného diagramu cesty narušiteľa (angl.: ASD - Adversary Sequence Diagram.
K vytvoreniu konkrétnej situácie využíva všeobecný model, ktorý je zobrazený na obrázku:

## Slide 42: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry

## Slide 43: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Štruktúra ochrannej bariéry

## Slide 44: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Na obrázku 1 je znázornená letecká snímka chemického závodu, zatiaľ čo na obrázku 2 je zaznačená možná cesta narušiteľa a jednotlivé aktivity, ktoré musí vykonať aby dosiahol svoj cieľ, ktorý v danom prípade je likvidácia zásobníka zdraviu škodlivej chemickej látky. Na obrázku 2 je znázornená cesta narušiteľa pomocou sekvenčného diagramu ASD.

## Slide 45: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry

## Slide 46: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Ruský softvérový nástroj „Osmonoh“

## Slide 47: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Zložky ministerstva energetiky USA, v súčasnosti používajú simulačný softvérový nástroj JCATS (Joint Conflict And Tactical Simulation).
JCATS je pomocný simulačný softvérový nástroj, vyvinutý na cvičenie veliteľov a ich zásahových jednotiek v príkazoch a nariadeniach pri zásahu.

## Slide 48: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Screen softvéru JCATS

## Slide 49: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
a) b)
a) CRIAISMASTERTM b)ADEPT

## Slide 50: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
V prezentácii boli uvedené tri spôsoby ochrany majetku direktívny spôsob, variantný spôsob a variabilný spôsob ochrany majetku.
Za najefektívnejší spôsob ochrany môžeme považovať variabilný spôsob ochrany, ktorý svojou flexibilitou umožňuje navrhnúť systém tak, aby čo najlepšie vyhovoval požiadavkám, podmienkam a možnostiam subjektu.
Isté východiskové riešenie ponúkajú softvérové nástroje, ktoré boli vypracované pre potreby ochrany nukleárneho materiálu a zariadení.
Tu však narážame na ich určité nedostatky alebo nevýhody.

## Slide 51: Ochrana majetku z pohľadu kritickej infraštruktúry
Medzi nedostatky a nevýhody vyššie uvedených metód môžeme zaradiť:
  nástroje boli vyhotovené na ochranu špecifických materiálov a nekomerčných zariadení.
  od doby ich vzniku (EASI – 1980, SAVI – 1987, ASSESS - 1989) neboli modifikované, o čom svedčí aj kritika samotných autorov a užívateľov.
  neumožňujú ohodnotiť úroveň zabezpečenia vo viacúrovňových objektoch.
  nástroje si vyžadujú veľkú mieru expertného hodnotenia a skutočnosť, že výsledné hodnotenie je založené vo veľkej miere na matematickej štatistike a teórii pravdepodobnosti, môže viesť k nepresným alebo zavádzajúcim záverom (napr. v prípade nesprávnej interpretácie vstupov alebo absencie relevantných údajov),
  nástroje nezohľadňujú európske technické normy a štandardy, využívané v oblasti ochrany majetku (napr. bezpečnostné triedy alebo triedy odolnosti pasívnych prvkov ochrany).

## Slide 52
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Tomas.lovecek@fsi.uniza.sk