## Slide 1
<number>
Logistika II.
Objednací systémy
Přednáška č.5
Notes: <number>

## Slide 2
<number>
Obsah přednášky
  Úvod
  Využití objednacích systémů
  Základní veličiny objednacích systémů
  Druhy objednacích systémů
  Signální hladina zásob
  Pojistná zásoba
  ABC analýza
  Metody řízení a plánování zásob
  Příklady
Notes: <number>

## Slide 3
  Používají se k řízení zásob jednotlivých skladových položek.
  Signál o potřebě vystavit objednávku je v nich vydáván při poklesu dispoziční zásoby pod tzv. objednací úroveň (B) neboli signální hladinu.
Objednací systémy
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
dimenzuje se tak, aby s požadovanou spolehlivostí pokryla poptávku v době od vydání signálu o potřebě až po příjem příslušné dodávky do skladu,
tuto dobu nazýváme rozšířenou dodací lhůtou nebo pořizovací lhůtou a označujeme ji (L).
<number>
Objednací úroveň (B) neboli signální hladina
Notes: <number>

## Slide 5
a) k řízení zásoby v bodu rozpojení s objednávkou zákazníka,
b) k řízení zásob z nejrůznějších pomocných a režijních materiálů, nástrojů a pomůcek.
<number>
Použití objednacích systémů
Notes: <number>

## Slide 6
předpověď budoucí poptávky,
výpočet optimální velikosti dávky,
stanovení pojistné zásoby,
stanovení optimální úrovně dodavatelských služeb,
stanovení objednací úrovně.
<number>
Systémy řízení zásob se soustřeďují na:
Notes: <number>

## Slide 7
rytmus objednání – může být konstantní nebo proměnlivý. Položku můžeme objednávat ve zcela pravidelném rytmu nebo v nepravidelných intervalech v závislosti např. na aktuálním stavu zásoby,
velikost objednací dávky – může být buď konstantní nebo proměnlivá. Objednávka může tedy znít na stejné množství nebo může být upravována dle aktuálních potřeb.
<number>
Dva pohledy na proces objednávání
Notes: <number>

## Slide 8
průměrná délka dodací lhůty (L),
očekávaná potřeba (d) za jednotku času (ta může být například výsledkem predikování poptávky),
ekonomická (či optimální) velikost dávky (Q),
pojistná zásoba (Zp).
<number>
Základní veličiny objednacích systémů
Notes: <number>

## Slide 9
systém B, Q
systém B, S
systém s, Q
systém s, S
<number>
Základní objednací systémy
Notes: <number>

## Slide 10
pracuje s objednací úrovní (B), což vede k proměnlivým okamžikům objednávání, a s pevným objednacím množstvím (Q),
označuje se jako systém objednacího množství,
např. objednávka k doplnění zásob ve výši (Q) se podává ihned od okamžiku, kdy ekonomická zásoba klesne na objednací úroveň (B) nebo pod ní, stav zásoby se s úrovní (B) porovnává průběžně.
<number>
Systém B, Q
Notes: <number>

## Slide 11
stanovení objednací úrovně je založeno na očekávané spotřebě (d) v průběhu dodací lhůty (L) a pojistné zásobě (Zp), jejíž výši lze odvodit pomocí pravděpodobnosti, že skutečná poptávka během dodací lhůty bude větší než předvídaný odběr,
veličiny (B) a (Q) jsou známy předem a musí být periodicky přizpůsobeny ke změnám např. v poptávce nebo dodací lhůtě.
platí: B = d.L + Zp
<number>
Systém B, Q
Notes: <number>

## Slide 12
shoduje se se systémem (B, Q) s tím rozdílem, že se neobjednává pevné množství (Q), ale že se vždy objednává do cílové úrovně (S),
v tomto systému se stanoví úroveň (B) jako u systému (B, Q),
cílová úroveň (S) se vypočte jako součet objednací úrovně (B) a velikosti dávky (Q),
platí: S = B + Q
<number>
Systém B, S
Notes: <number>

## Slide 13
vyznačuje se objednací úrovní (s) s pevným okamžikem objednání a pevným objednacím množstvím (Q),
na rozdíl od (B) systémů, u nichž se provádí akce ihned po dosažení nebo podkročení objednací úrovně (B), je u (s) systémů testován vztah výše zásoby a objednací úrovně pouze periodicky,
u systémů s periodickou kontrolou zásoby je čas, který uplyne od prvního podkročení objednací úrovně (B) do okamžiku nejbližší kontroly náhodný, v průměru se rovná polovině kontrolního intervalu (I).
<number>
Systém s, Q
Notes: <number>

## Slide 14
aby byl signál o potřebě objednat vydáván při výši dispoziční zásoby v průměru rovné d.L + Zp, je třeba oproti tomuto průměru zvýšit objednací úroveň (B) o očekávanou velikost poptávky,
objednací úroveň (B) musí být proto dimenzována tak, aby dispoziční zásoba měla při vydání signálu v průměru velikost:
s = d.(L + 0,7. I) + Zp
<number>
Systém s, Q
Notes: <number>

## Slide 15
je to periodický systém, ale s proměnným objednacím množstvím,
při periodickém zjišťování stavu zásoby se doobjednávají ty položky, jejichž ekonomická zásoba klesla pod úroveň (s), do cílové úrovně (S),
cílová úroveň má stejnou výši jako u systému (B, S), tzn.:
S = B + Q
<number>
Systém s, S
Notes: <number>

## Slide 16
signální hladina je skutečným řídícím parametrem pro nastavení pojistné zásoby v praxi,
je to taková úroveň zásoby konkrétní položky, při které je nutno okamžitě objednat doplnění zásoby (doobjednat optimální velikost dávky),
signální hladina bude tedy vypočtena jako hodnota pojistné zásoby zvýšená o očekávanou spotřebu mezi okamžikem objednání a okamžikem dodání (viz obrázek).
<number>
Signální hladina zásob
Notes: <number>

## Slide 17
Viz obrázek na tabuli.
<number>
Signální hladina zásob
Notes: <number>

## Slide 18
  pojistná zásoba se vytváří v objednacích systémech pro zásoby s nezávislou poptávkou za tím účelem, aby do určité míry zachycovala odchylky zásobovacího procesu od očekávaného (průměrného) průběhu,
  odchylky mohou vznikat jak na straně vstupu (v termínech dodávek k doplnění zásoby), tak na straně výstupu (ve velikosti poptávek či spotřeby),
  u pojistné zásoby se zajímáme o odchylky zmenšující zásobu (pozdější okamžik dodávky, vyšší poptávka).
<number>
Pojistná zásoba
Notes: <number>

## Slide 19
potřebná velikost pojistné zásoby závisí na požadované spolehlivosti zabezpečení proti odchylkám a na očekávané intenzitě těchto odchylek,
zvětšování pojistné zásoby se projeví růstem úrovně služeb zákazníkům,
jak je vidět, tento růst se stále zpomaluje (viz obrázek).
<number>
Pojistná zásoba
Notes: <number>

## Slide 20
Viz obrázek na tabuli.
<number>
Vztah mezi výší pojistné zásoby a úrovní služeb
Notes: <number>

## Slide 21
velikost pojistné zásoby je odvozena z ekonomické úvahy – od optimální úrovně dodavatelských služeb,
chceme-li zabezpečit rostoucí úroveň dodavatelských služeb, povede to mimo jiné k rostoucí velikosti pojistné zásoby a také k vyšším nákladům na držení zásob,
na druhé straně se při zvyšující se pojistné zásobě snižují náklady z nedostatku zásob,
optimální velikost pojistné zásoby je maximem rozdílu mezi úsporou nákladů z nedostatku a nákladů na držení pojistné zásoby.
<number>
Velikost pojistné zásoby
Notes: <number>

## Slide 22
způsoby stanovení pojistné zásoby mohou být různé,
pojistná zásoba může být stanovena odhadem, intuitivně anebo výpočtem,
výpočet pojistné zásoby se opírá o teorii pravděpodobnosti a statistiku.
<number>
Stanovení pojistné zásoby
Notes: <number>

## Slide 23
metody, které se aplikují při plánování a řízení zásob můžeme rozdělit do dvou velkých skupin:
<number>
Metody plánování a řízení zásob
Notes: <number>

## Slide 24
metody založené na normativních podkladech – používají se pro výpočet plánované budoucí spotřeby materiálů, které vykazují proměnlivou proporcionální závislost objemu spotřeby na objemu výkonů,
jsou nazývány také metodami přímého propočtu,
jedná se o pracné metody, které však mohou přinést relativně přesné výsledky,
předpokladem jejich použití je lineární přímá nebo nepřímá závislost mezi objemem produkce a rozsahem spotřeby
<number>
Metody plánování a řízení zásob
Notes: <number>

## Slide 25
metody založené na statistických podkladech – jejich základním jsou statistické údaje o minulé spotřebě a jsou vhodné pro výpočet plánované spotřeby, která nevykazuje proporcionálně proměnlivou závislost na objemu výkonů anebo v případech, kdy nejsou k dispozici normy spotřeby materiálu, popř. tehdy, když neznáme objem plánovaných výkonů.
<number>
Metody plánování a řízení zásob
Notes: <number>

## Slide 26
v oblasti plánování a řízení zásob se používají i další metody, které by bylo možno dále členit do dalších skupin a podskupin, a které jsou svým použitím specifické pro jednotlivé oblasti,
díky prudkému rozvoji výpočetní techniky se začaly používat i následující metody:
ABC analýza,
Zero Inventory (nulové zásoby),
SIC (statistické řízení zásob),
MRP (plánování výrobních zdrojů),
TOC (teorie úzkých míst),
JIT (právě včas).
<number>
Metody plánování a řízení zásob
Notes: <number>

## Slide 27
  ABC analýza vychází z Paretova principu, který říká, že ve většině případů je přibližně 80% důsledků vyvoláno pouze 20% všech možných příčin,
  tento princip vede k selekci problémů a k určení priorit při jejich řešení,
  při řízení je pak nezbytné se zaměřit na tuto podstatnou menšinu možných příčin (zásoby, zákazník, dodavatelé atd.).
<number>
ABC analýza
Notes: <number>

## Slide 28
aplikace ABC analýzy v řízení zásob vychází ze sestupného uspořádání položek nakupovaného, resp. Skladovaného sortimentu podle hodnoty obratu a kumulovaných hodnot obratu od počátku posloupnosti,
pro zvolené kritérium se určí v této posloupnosti hranice mezi podmnožinou položek skupiny A, B a C,
podstata ABC analýzy spočívá v klasifikaci sledovaných jevů na tři skupiny A, B, C nebo více skupin, přičemž každé za skupin by měla být věnována různá pozornost.
<number>
ABC analýza
Notes: <number>

## Slide 29
skupina A je tvořena malým počtem položek s klíčovým podílem na celkovém objemu zásob,
tyto položky jsou životně důležité a je nutno se jimi zabývat detailně a individuálně,
obecně platí, že výrobky zařazené do skupiny A mají pro výrobu rozhodující význam a proto vyžadují pravidelnou kontrolu při objednávání i skladování,
díky své vysoké hodnotě by každé zbytečné skladování znamenalo nepotřebné umrtvení kapitálu.
<number>
Klasifikace skupin A, B, C
Notes: <number>

## Slide 30
skupina B je tvořena větším počtem položek než skupina A, ale její podíl na celkovém objemu zásob je nižší,
skupina C zahrnuje největší počet položek ale jejich podíl na celkovém objemu zásob je nepatrný,
položky skupiny C vyžadují nejmenší pozornost, protože ekonomický význam je relativně malý (tzv. triviální většina),
uvedené položky tak mohou být skladovány po delší dobu bez dopadu na ekonomiku výroby.
<number>
Klasifikace skupin A, B, C
Notes: <number>

## Slide 31
zásoby mohou být kategorizovány podle různých kritérií, například skladový sortiment, spotřeba zásob v hodnotovém vyjádření nebo v jednotkách množství, příspěvek k zisku, náklady na zásoby, hodnota obratu atd.,
vždy je potřeba přihlížet k účelu, pro který je analýza prováděna,
je zřejmé, že přesná matematická závislost 80% na 20% v praxi neexistuje,
obecné pravidlo ale konstatuje, že vztah mezi výčtem možných příčin a následky je vždy nelineární (viz obrázek).
<number>
ABC analýza
Notes: <number>

## Slide 32
Viz obrázek na tabuli.
<number>
Paretův diagram
Notes: <number>